## DACHENG

DCM    系列电机

选

型

手

册

（Ver12.2）

浙江大成电气有限公司

目    录

第一章  概述

1.1铭牌

1.2型号命名规则

1.3标准规格

第二章   系统安装

2.1接线与安装

2.2 确认事项

2.3 使用注意事项

安全注意

2.4 安装方法

2.5 其它注意事项

第三章 系统接线

3.1标准接线

3.2配线规格

3.3配线方法

3.4注意事项

3.5  接线端子

3.5.1 DCSF-C接线端子

3.5.2 编码器信号输入端子CN1(15芯)

3.5.3  模拟量输入/输出端子CN2(44芯)

    - 通讯端子CN3(9芯)

3.6输入/输出接口类型

3.6.1开关量输入接口

3.6.2模拟输入接口

3.6.3编码器信号输出

3.6.4编码器Z信号集电极开路输出接口

第四章  试运行

4.1 检查

4.2电机驱动器无负载测试

4.3 试运行

第五章  键盘操作参数与显示

5.1面板说明

5.2菜单操作说明

5.3具体操作说明

5.4控制参数

5.5报警参数

PID调节说明

电子齿轮比调节说明

特殊参数功能说明

第六章  标准控制接线

6.1速度控制

6.1.1内部速度控制（Pr90=0）

6.1.2外部模拟速度控制（Pr90=2）

6.1.3外部模拟扭矩控制（Pr90=3）

6.1.4预设曲线速度控制（Pr90=4）

6.1.5计算机速度控制（Pr90=8）

6.1.6位置控制（Pr90=6）

6.1.7位置曲线控制（Pr90=5）

6.1.8压力闭环控制（Pr90=9）（注塑机适用）

6.1.9计算机位置控制（Pr90=7）

6.1.10制动电阻配置表

6.1.11注塑机伺服配置表

第七章 modbus-RTU通讯

7．1 RS-232通讯硬件

7．2外部接线

7．3细节

7．4控制

第八章 监控软件

8.1概述

8.2软件安装

附录A：电机型号与命名规则

附录B：电机规格与尺寸

一、技术特点

DCM系列交流伺服电机是浙江大成电气有限公司综合最新国内外伺服电机制造技术，自主开发设计的节能动力产品，主要用于精密伺服节能注塑机上，额定功率从6千瓦到45千瓦、额定转矩从29牛米到215牛米；也可以用于各行各业的定位、定转矩、定速等等精密运动控制，额定功率从0.1千瓦到45千瓦、额定转矩从0.31牛米到215牛米。

电机选用低噪声进口轴承、高性能矽钢片、高磁能积钕铁硼磁钢、高精度反馈元件（如旋转变压器、光电编码器等）组成。

DCM系列伺服电机具有以下特性：

- 结构合理，具有较高的功率/体积比和转矩/体积比；

- 电机惯量低，动态响应高；

- 采用高性能稀土永磁材料，降低电机运行过程中的损耗；

二、注意事项

安全守则

● 本产品的设计和制造并非是为了使用在对人身安全有威胁的机械和系统中。 ● 用户的机械和系统选用本产品时，须在设计和制造中考虑安全防护措施，防止因不当操作或本产品异常发生意外事故。

验收

● 损坏或有故障的产品不可投入使用。

运输

● 必须按产品储运环境条件储存和运输。 ● 不得超高堆放，防止跌落。 ● 转运时产品应包装妥善。 ● 不得拖曳电线、电机轴和编码器搬运伺服电机。 ● 伺服驱动器及伺服电机不得承受外力及撞击。

安装

伺服驱动器和伺服电机： ● 不得安装在易燃品上面或附近，防止火灾。 ● 避免振动，严禁承受冲击。 ● 受损或零件不全时，不得进行安装。 伺服驱动器： ● 必须安装在足够防护等级的控制柜内。 ● 必须与其它设备间保留足够的间隙。 ● 必须有良好的散热条件。 ● 防止尘、腐蚀性气体、导电物体、液体及易燃易爆物质侵入。 伺服电机： ● 安装务必牢固，防止因振动松脱。 ● 防止液体侵入损坏电机和编码器。 ● 禁止敲击电机和电机轴，以免损坏编码器。 ● 电机轴不可承受超越极限的负荷。

接线

● 参与接线或检查的人员都须具有做此工作的充分能力。 ● 接线和检查必须在电源切断后5分钟后进行。 ● 伺服驱动器和伺服电机必须良好接地。 ● 错误的电压或电源极性可能会引起爆或操作事故。 ● 伺服驱动器和伺服电机安装妥当后，才能进行接线。 ● 确保电线绝缘，避免挤压电线，以免电击。 ● 接线必须正确而且牢固，否则可能会使伺服电机错误运转，也可能因接触不良损坏设备。 ● 伺服电机U、V、W¦端子不可反接，不可接交流电源。 ● 伺服电机与伺服驱动器之间须直连，不能接入电容、电感或滤波器。 ● 防止导电紧固件及电线头进入伺服驱动器。 ● 电线及不耐温体不可贴近伺服驱动器散热器和伺服电机。 ● 并接在输出信号直流继电器上的续流二极管不可接反。

调试运转

● 通电前应确认伺服驱动器和伺服电机已安装妥善，固定牢固，电源电压及接线正确。 ● 调试时伺服电机应先空载运转，确认参数设置无误后，再作负载调试，防止因错误的操作导致机械和设备损坏。

使用

● 应接入一个紧急停止电路，确保发生事故时，设备能立即停止运转，电源立即切断。 ● 在复位一个报警之前，必须确认运行信号已关断，否则会突然再启动 ● 伺服驱动器必须与规定的伺服电机配套使用。 ● 不要频繁接通、断开伺服系统电源，防止损坏系统。 ● 伺服驱动器和伺服电机连续运转后可能会发热，运行时和断电后的一段时间内，不能触摸驱动器散热器和电机。 ● 不得改装伺服系统。

故障处理

● 伺服驱动器即使断电后，高压仍会保持一段时间，断电后5分钟内请勿拆卸电线，不要触摸端子排。 ●参与拆卸与维修的人员必须具备相应的专业知识和工作能力。 ● 出现报警后必须排除故障原因，在重新启动前，复位报警信号。 ● 在瞬时停电后重新上电时，应远离机器，因为机器可能突然启动（机器的设计应保证重新启动时不会造成危险）。

系统选配

● 伺服电机的额定转矩要高于有效的连续负载转矩。 ● 负载惯量与伺服电机惯量之比应小于推荐值。 ● 伺服驱动器与伺服电机应配套选配。

警告：表示可能的危险情况，如忽略会造成人员伤亡或重大损伤。

注意：表示可能的危险情况，如未排除会造成人员较小或轻微的损伤及机器设备的损坏。

三、电机产品型号说明

| 电机规格 | 额定 功率 | 额定 转矩 | 额定 转速 | 空载 最高 转速 | 额定 电流 | 转矩 常数 | 额定 反 电势 | 额定 频率 | 线 电阻 | 线 电感 | 额定 电压 | 转动 惯量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kw | Nm | rpm | rpm | A | Nm/A | V | Hz | Ohm | mH | V | Kgm210-3 |
| DCM-CBM190D45AD | 4.5 | 28.7 | 1500 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 16.9 |
| DCM-CBL190D60AD | 6 | 28.7 | 2000 |  |  |  |  | 133 |  |  |  | 16.9 |
| DCM-CBM190E70AD | 7 | 44.6 | 1500 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 21.3 |
| DCM-CBL190E90AD | 9 | 43.0 | 2000 |  |  |  |  | 133 |  |  |  | 21.3 |
| DCM-CBM190F75AD | 7.5 | 47.8 | 1500 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 24.0 |
| DCM-CBL190F100AD | 10 | 47.8 | 2000 |  |  |  |  | 133 |  |  |  | 24.0 |
| DCM-CBM190G90AD | 9 | 57.3 | 1500 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 27.2 |
| DCM-CBL190G115AD | 11.5 | 54.9 | 2000 |  |  |  |  | 133 |  |  |  | 27.2 |
| DCM-CBM190H110AD | 11 | 70 | 1500 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 29.1 |
| DCM-CBL190H150AD | 15 | 71.6 | 2000 |  |  |  |  | 133 |  |  |  | 29.1 |
| DCM-CBM250A135AD | 13.5 | 86.0 | 1500 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 65.8 |
| DCM-CBL250A185AD | 18.5 | 88.3 | 2000 |  |  |  |  | 133 |  |  |  | 65.8 |
| DCM-CBM250B170AD | 17 | 108.2 | 1500 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 78.1 |
| DCM-CBL250B220AD | 22 | 105.1 | 2000 |  |  |  |  | 133 |  |  |  | 78.1 |
| DCM-CBM250C185AD | 18.5 | 117.8 | 1500 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 90.4 |
| DCM-CBL250C270AD | 27 | 128.9 | 2000 |  |  |  |  | 133 |  |  |  | 90.4 |
| DCM-CBM250D220AD | 22 | 140.1 | 1500 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 102.8 |
| DCM-CBL250D300AD | 30 | 157.6 | 2000 |  |  |  |  | 133 |  |  |  | 102.8 |
| DCM-CBM250E270AD | 27 | 171.9 | 1500 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 115.1 |
| DCM-CBL250E350AD | 35 | 167.1 | 2000 |  |  |  |  | 133 |  |  |  | 115.1 |
| DCM-CBL250E370AD | 37 | 176.7 | 2000 |  |  |  |  | 133 |  |  |  | 118.3 |
| DCM-CBM250F300AD | 30 | 191 | 1500 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 127.4 |
| DCM-CBL250F400AD | 40 | 254.7 | 2000 |  |  |  |  | 133 |  |  |  | 127.4 |
| DCM-CBM250G330AD | 33 | 210.1 | 1500 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 139.7 |
| DCM-CBL250G450AD | 45 | 214.9 | 2000 |  |  |  |  | 133 |  |  |  | 139.7 |

附录B：电机规格与尺寸

电机规格与尺寸  DCM-C  60系列

| 机座号 | DCM-C60A | DCM-C60B | DCM-C60C |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定输出功率(KW) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| 额定转速(rpm) | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 |
| 额定转矩（N.m） | 0.31 | 0.47 | 1.59 |
| 最大转矩(N.m) | 0.9 | 1.4 | 4.77 |
| 电机惯量(×10-4kg.㎡) | 0.26 | 0.35 | 0.43 |
| LL(mm) | 140 | 160 | 180 |
| 编码器 | 2500p/r(分辨率:10000) |
| 环境要求 | 温度:工作0~55℃,保存-20~80℃;湿度:工作/保存≤90%RH(无结露);海拔≤1000米,振动≤5.88m/s2,10~60Hz |
| LR | 31 | 31 | 31 |
| ΦSh6 | Φ14h6 | Φ14h6 | Φ14h6 |
| LA | 70 | 70 | 70 |
| LB | 50 | 50 | 50 |
| LC | 60 | 60 | 60 |
| LD | 85 | 85 | 85 |
| LE | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| LF | 10 | 10 | 10 |
| LG | 56 | 56 | 56 |
| LH | 45 | 45 | 45 |
| LZ | 5 | 5 | 5 |
| 键 | LW | 20 | 20 | 20 |
|  | LK | 15 | 15 | 15 |
|  | KW | 5 | 5 | 5 |
|  | KH | 5 | 5 | 5 |
|  | RH | 11 | 11 | 11 |
|  | TP | M5深12 | M5深12 | M5深12 |

注：以上尺寸仅作参考，具体以实物为准。

电机规格与尺寸  DCM-C  85系列

| 机座号 | DCM-C85A | DCM-C85B | DCM-C85C |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定输出功率(KW) | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.75 | 0.35 | 0.6 | 01.0 |
| 额定转速(rpm) | 2000 | 3000 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 1000 | 2000 | 3000 |
| 额定转矩（N.m） | 1.27 | 2.3 | 3.18 |
| 最大转矩(N.m) | 3.8 | 6.9 | 9.5 |
| 电机惯量(×10-4kg.㎡) | 0.99 | 1.53 | 2.079 |
| LL(mm) | 156 | 194 | 232 |
| 适配驱动器型号 | 根据用户需求配置 |
| 编码器 | 2500p/r(分辨率:10000) |
| 环境要求 | 温度:工作0~55℃,保存-20~80℃;湿度:工作/保存≤90%RH(无结露);海拔≤1000米,振动≤5.88m/s2,10~60Hz |
| LR | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
| ΦSh6 | Φ14h6 | Φ14h6 | Φ14h6 |
| LA | 101.8 | 101.8 | 101.8 |
| LB | 80 | 80 | 80 |
| LC | 85 | 85 | 85 |
| LD | 116 | 116 | 116 |
| LE | 6 | 6 | 6 |
| LF | 12 | 12 | 12 |
| LG | 56 | 56 | 56 |
| LH | 89 | 89 | 89 |
| LZ | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 键 | LW | 20 | 20 | 20 |
|  | LK | 15 | 15 | 15 |
|  | KW | 5 | 5 | 5 |
|  | KH | 5 | 5 | 5 |
|  | RH | 11 | 11 | 11 |
|  | TP | M5深15 | M5深15 | M5深15 |

注：以上尺寸仅供参考，具体以实物为准。

电机规格与尺寸  DCM-C  110系列

| 系列型号 | DCM-C110A | DCM-C110B |
| --- | --- | --- |
| 额定输出功率(KW) | 0.4 | 0.75 | 1.1 | 0.75 | 1.3 | 2.0 |
| 额定转速(rpm) | 1000 | 2000 | 3000 | 1000 | 2000 | 3000 |
| 额定转矩（N.m） | 3.58 | 6.2 |
| 最大转矩(N.m) | 10.7 | 18 |
| 电机惯量(×10-4kg.㎡) | 5.28 | 7.95 |
| LL(mm) | 172 | 207 |
| 适配驱动器型号 | 根据用户需求配置 |
| 编码器 | 2500p/r(分辨率:10000) |
| 环境要求 | 温度:工作0~55℃,保存-20~80℃;湿度:工作/保存≤90%RH(无结露);海拔≤1000米,振动≤5.88m/s2,10~60Hz |
| LR | 56.5 | 56.5 |
| ΦSh6 | Φ19h6 | Φ19h6 |
| LA | 130 | 130 |
| LB | 95 | 95 |
| LC | 111 | 111 |
| LD | 146 | 146 |
| LE | 5 | 5 |
| LF | 10 | 10 |
| LG | 56 | 56 |
| LH | 102.5 | 102.5 |
| LZ | 9 | 9 |
| 键 | LW | 36 | 36 |
|  | LK | 30 | 30 |
|  | KW | 6 | 6 |
|  | KH | 6 | 6 |
|  | RH | 15.5 | 15.5 |
|  | TP | M5深15 | M5深15 |

注：以上尺寸仅作参考，具体以实物为准。

电机规格与尺寸  DCM-C 130系列

| 机座号 | DCM-C130A | DCM-C130B | DCM-C130C | DCM-C130D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定输出功率(KW) | 0.75 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
| 额定转速(rpm) | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 1000 | 2000 | 3000 | 1000 | 2000 |
| 额定转矩（N.m） | 3.58 | 4.77 | 7.16 | 9.55 |
| 最大转矩(N.m) | 10.74 | 14.31 | 21.48 | 28.65 |
| 电机惯量(×10-4kg.㎡) | 8.45 | 9.74 | 12.1 | 14.66 |
| LL | 167 | 177 | 192 | 212 |
| 适配驱动器型号 | 根据用户需求配置 | 根据用户需求配置 |
| 编码器 | 2500p/r(分辨率:10000) |
| 环境要求 | 温度:工作0~55℃,保存-20~80℃;湿度:工作/保存≤90%RH(无结露);海拔≤1000米,振动≤5.88m/s2,10~60Hz |
| LR | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 |
| ΦSh6 | Φ22h6 | Φ22h6 | Φ22h6 | Φ22h6 |
| LA | 145 | 145 | 145 | 145 |
| LB | 110 | 110 | 110 | 110 |
| LC | 132 | 132 | 132 | 132 |
| LD | 164 | 164 | 164 | 164 |
| LE | 5 | 5 | 5 | 5 |
| LF | 18 | 18 | 18 | 18 |
| LG | 86 | 86 | 86 | 86 |
| LH | 122 | 122 | 122 | 122 |
| LZ | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 键 | LW | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | LK | 34 | 34 | 34 | 34 |
|  | KW | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | KH | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | RH | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
|  | TP | M8深15 | M8深15 | M8深15 | M8深15 |

注：以上尺寸仅作参考，具体以实物为准。

电机规格与尺寸  DCM-C 150系列

| 机座号 | DCM-C150A | DCM-C150B | DCM-C150C |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定输出功率(KW) | 0.75 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 1.8 | 3.7 |
| 额定转速 (rpm) | 1000 | 2000 | 3000 | 1000 | 2000 | 3000 | 1000 | 2000 |
| 额定转矩（N.m） | 7.1 | 14.3 | 17.6 |
| 最大转矩(N.m) | 21.3 | 42.9 | 52.8 |
| 电机惯量(×10-4kg.㎡) | 19.68 | 30.2 | 34.3 |
| LL | 192 | 232 | 248 |
| 适配驱动器型号 | 根据用户需求配置 | 根据用户需求配置 | 根据用户需求配置 |
| 编码器 | 2500r/p （分辨率） |
| 环境要求 | 温度:工作0~55℃,保存-20~80℃;湿度:工作/保存≤90%RH(无结露);海拔≤1000米,振动≤5.88m/s2,10~60Hz |
| LR | 58 | 58 | 58 |
| ΦSh6 | Φ28h6 | Φ28h6 | Φ28h6 |
| LA | 174 | 174 | 174 |
| LB | 130 | 130 | 130 |
| LC | 150 | 150 | 150 |
| LD | 195 | 195 | 195 |
| LE | 5 | 5 | 5 |
| LF | 32 | 32 | 32 |
| LG | 86 | 86 | 86 |
| LH | 130 | 130 | 130 |
| LZ | 9 | 9 | 9 |
| 键 | LW | 40 | 40 | 40 |
|  | LK | 32 | 32 | 32 |
|  | KW | 8 | 8 | 8 |
|  | KH | 7 | 7 | 7 |
|  | RH | 24 | 24 | 24 |
|  | TP | M8深15 | M8深15 | M8深15 |

注：以上尺寸仅作参考，具体以实物为准。

电机规格与尺寸  DCM-C 190 系列

| 机座号 | DCM-C190A | DCM-C190B | DCM-C190C |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定输出功率(KW) | 4.0 | 6.0 | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 4.0 | 8.0 | 12 |
| 额定转速 (rpm) | 2000 | 3000 | 1000 | 2000 | 3000 | 1000 | 2000 | 3000 |
| 额定转矩（N.m） | 19.1 | 22.9 | 38.2 |
| 最大转矩(N.m) | 57 | 68 | 114 |
| 电机惯量(×10-4kg.㎡) | 92.75 | 143.8 | 151 |
| LL | 221 | 230 | 277 |
| 适配驱动器型号 | 根据用户需求配置 |
| 编码器 | 2500rpm(分辨率：10000) |
| 环境要求 | 温度:工作0~55℃,保存-20~80℃;湿度:工作/保存≤90%RH(无结露);海拔≤1000米,振动≤5.88m/s2,10~60Hz |
| LR | 88 | 88 | 88 | 88 |
| ΦSh6 | Φ32h6 | Φ32h6 | Φ32h6 | Φ32h6 |
| LA | 215 | 215 | 215 | 215 |
| LB | 180 | 180 | 180 | 180 |
| LC | 190 | 190 | 190 | 190 |
| LD | 260 | 260 | 260 | 260 |
| LE | 5 | 5 | 5 | 5 |
| LF | 23 | 23 | 23 | 23 |
| LG | 86 | 86 | 86 | 86 |
| LH | 153 | 153 | 153 | 153 |
| LZ | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 键 | LW | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | LK | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | KW | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | KH | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | RH | 27 | 27 | 27 | 27 |
|  | TP | M10深16 | M10深16 | M10深16 | M10深16 |

| 机座号 | DCM-C190D | DCM-C190E | DCM-C190F | DCM-C190G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定输出功率(KW) | 4.5 | 9.5 | 14 | 6.0 | 12 | 7.0 | 14 | 8.0 | 16 |
| 额定转速 (rpm) | 1000 | 2000 | 3000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
| 额定转矩（N.m） | 45 | 57 | 66 | 76 |
| 最大转矩(N.m) | 135 | 170 | 190 | 220 |
| 电机惯量(×10-4kg.㎡) | 168.5 | 213.4 | 239.9 | 271.7 |
| LL | 295 | 333 | 360 | 389 |
| 适配驱动器型号 | 根据用户需求配置 |
| 编码器 | 2500rpm(分辨率：10000) |
| 环境要求 | 温度:工作0~55℃,保存-20~80℃;湿度:工作/保存≤90%RH(无结露);海拔≤1000米,振动≤5.88m/s2,10~60Hz |
| LR | 118 | 118 | 118 | 118 |
| ΦSh6 | Φ42h6 | Φ42h6 | Φ42h6 | Φ42h6 |
| LA | 215 | 215 | 215 | 215 |
| LB | 180 | 180 | 180 | 180 |
| LC | 190 | 190 | 190 | 190 |
| LD | 260 | 260 | 260 | 260 |
| LE | 5 | 5 | 5 | 5 |
| LF | 23 | 23 | 23 | 23 |
| LG | 86 | 86 | 86 | 86 |
| LH | 153 | 153 | 153 | 153 |
| LZ | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 键 | LW | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | LK | 68 | 68 | 68 | 68 |
|  | KW | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | KH | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | RH | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | TP | M12深20 | M12深20 | M12深20 | M12深20 |

注：以上尺寸仅作参考，具体以实物为准。

电机规格与尺寸  DCM-C 240 系列

| 机座号 | DCM-C240A | DCM-C240B | DCM-C240C |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定输出功率(KW) | 6.5 | 13 | 19.5 | 8 | 16 | 24 | 8.5 | 17 | 25.5 |
| 额定转速(rpm) | 1000 | 2000 | 3000 | 1000 | 2000 | 3000 | 1000 | 2000 | 3000 |
| 额定转矩（N.m） | 62 | 76.4 | 81.2 |
| 最大转矩(N.m) | 186 | 229.2 | 243.6 |
| 电机惯量(×10-4kg.㎡) | 539.1 | 673.9 | 718.8 |
| LL | 425 | 455 | 465 |
| 适配驱动器型号 | 根据用户需求配置 | 根据用户需求配置 | 根据用户需求配置 |
| 旋转变压器 | 1024p/r(分辨率:4096) |
| 环境要求 | 温度:工作0~55℃,保存-20~80℃;湿度:工作/保存≤90%RH(无结露);海拔≤1000米,振动≤5.88m/s2,10~60Hz |
| LR | 118 | 118 | 118 |
| ΦSh6 | Φ48h6 | Φ48h6 | Φ48h6 |
| LA | 265 | 265 | 265 |
| LB | 200 | 200 | 200 |
| LC | 240 | 240 | 240 |
| LD | 326 | 326 | 326 |
| LE | 3 | 3 | 3 |
| LF | 30 | 30 | 30 |
| LH | 215 | 215 | 215 |
| LZ | 17 | 17 | 17 |
| L1 | 22 | 22 | 22 |
| L2 | 255 | 285 | 295 |
| L3 | 40 | 40 | 40 |
| L4 | 30 | 30 | 30 |
| B1 | 290 | 290 | 290 |
| B2 | 340 | 340 | 340 |
| B3 | 13 | 13 | 13 |
| 键 | LW | 90 | 90 | 90 |
|  | LK | 76 | 76 | 76 |
|  | KW | 14 | 14 | 14 |
|  | KH | 9 | 9 | 9 |
|  | RH | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
|  | TP | M10深18 | M10深18 | M10深18 |

| 机座号 | DCM-C240D | DCM-C240E | DCM-C240F |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定输出功率(KW) | 10 | 20 | 30 | 11 | 22 | 11.5 | 23 |
| 额定转速(rpm) | 1000 | 2000 | 3000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
| 额定转矩（N.m） | 95.5 | 105 | 109.8 |
| 最大转矩(N.m) | 286.5 | 315 | 329.4 |
| 电机惯量(×10-4kg.㎡) | 808.7 | 898.5 | 943.4 |
| LL | 485 | 505 | 515 |
| 适配驱动器型号 | 根据用户需求配置 | 根据用户需求配置 | 根据用户需求配置 |
| 旋转变压器 | 1024p/r(分辨率:4096) |
| 环境要求 | 温度:工作0~55℃,保存-20~80℃;湿度:工作/保存≤90%RH(无结露);海拔≤1000米,振动≤5.88m/s2,10~60Hz |
| LR | 118 | 118 | 118 |
| ΦSh6 | Φ48h6 | Φ55h6 | Φ55h6 |
| LA | 265 | 265 | 265 |
| LB | 200 | 200 | 200 |
| LC | 240 | 240 | 240 |
| LD | 326 | 326 | 326 |
| LE | 3 | 3 | 3 |
| LF | 30 | 30 | 30 |
| LH | 215 | 215 | 215 |
| LZ | 17 | 17 | 17 |
| L1 | 22 | 22 | 22 |
| L2 | 315 | 335 | 345 |
| L3 | 40 | 40 | 40 |
| L4 | 30 | 30 | 30 |
| B1 | 290 | 290 | 290 |
| B2 | 340 | 340 | 340 |
| B3 | 13 | 13 | 13 |
| 键 | LW | 90 | 90 | 90 |
|  | LK | 76 | 74 | 74 |
|  | KW | 14 | 16 | 16 |
|  | KH | 9 | 10 | 10 |
|  | RH | 42.5 | 49 | 49 |
|  | TP | M10深18 | M10深18 | M10深18 |

| 机座号 | DCM-C240G | DCM-C240H | DCM-C240I |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定输出功率(KW) | 13 | 26 | 14.5 | 29 | 15.5 | 31 |
| 额定转速(rpm) | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
| 额定转矩（N.m） | 124 | 138.5 | 148 |
| 最大转矩(N.m) | 372 | 415.5 | 444 |
| 电机惯量(×10-4kg.㎡) | 1078.2 | 1213 | 1257.9 |
| +LL | 545 | 575 | 585 |
| 适配驱动器型号 | 根据用户需求配置 | 根据用户需求配置 | 根据用户需求配置 |
| 旋转变压器 | 1024p/r(分辨率:4096) |
| 环境要求 | 温度:工作0~55℃,保存-20~80℃;湿度:工作/保存≤90%RH(无结露);海拔≤1000米,振动≤5.88m/s2,10~60Hz |
| LR | 118 | 118 | 118 |
| ΦSh6 | Φ55h6 | Φ55h6 | Φ55h6 |
| LA | 265 | 265 | 265 |
| LB | 200 | 200 | 200 |
| LC | 240 | 240 | 240 |
| LD | 326 | 326 | 326 |
| LE | 3 | 3 | 3 |
| LF | 30 | 30 | 30 |
| LH | 215 | 215 | 215 |
| LZ | 17 | 17 | 17 |
| L1 | 22 | 22 | 22 |
| L2 | 375 | 405 | 415 |
| L3 | 40 | 40 | 40 |
| L4 | 30 | 30 | 30 |
| B1 | 290 | 290 | 290 |
| B2 | 340 | 340 | 340 |
| B3 | 13 | 13 | 13 |
| 键 | LW | 90 | 90 | 90 |
|  | LK | 74 | 74 | 74 |
|  | KW | 16 | 16 | 16 |
|  | KH | 10 | 10 | 10 |
|  | RH | 49 | 49 | 49 |
|  | TP | M10深18 | M10深18 | M10深18 |

电机规格与尺寸  DCM-C 240 中空轴系列

| 机座号 | DCM-C240A | DCM-C240B | DCM-C240C |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定输出功率(KW) | 6.5 | 13 | 19.5 | 8 | 16 | 24 | 8.5 | 17 | 25.5 |
| 额定转速(rpm) | 1000 | 2000 | 3000 | 1000 | 2000 | 3000 | 1000 | 2000 | 3000 |
| 额定转矩（N.m） | 62 | 76.4 | 81.2 |
| 最大转矩(N.m) | 186 | 229.2 | 243.6 |
| 电机惯量(×10-4kg.㎡) | 539.1 | 673.9 | 718.8 |
| LL | 425 | 455 | 465 |
| 适配驱动器型号 | 根据用户需求配置 | 根据用户需求配置 | 根据用户需求配置 |
| 旋转变压器 | 1024p/r(分辨率:4096) |
| 环境要求 | 温度:工作0~55℃,保存-20~80℃;湿度:工作/保存≤90%RH(无结露);海拔≤1000米,振动≤5.88m/s2,10~60Hz |
| LR | 13 | 13 | 13 |
| ΦSh6 | Φ80h6 | Φ80h6 | Φ80h6 |
| ΦD | Φ32~Φ50（按要求定做） | Φ32~Φ50（按要求定做） | Φ32~Φ50（按要求定做） |
| LA | 265 | 265 | 265 |
| LB | 200 | 200 | 200 |
| LC | 240 | 240 | 240 |
| LD | 326 | 326 | 326 |
| LE | 3 | 3 | 3 |
| LF | 30 | 30 | 30 |
| LH | 215 | 215 | 215 |
| LZ | 17 | 17 | 17 |
| L1 | 22 | 22 | 22 |
| L2 | 255 | 285 | 295 |
| L3 | 40 | 40 | 40 |
| L4 | 30 | 30 | 30 |
| B1 | 290 | 290 | 290 |
| B2 | 340 | 340 | 340 |
| B3 | 13 | 13 | 13 |

| 机座号 | DCM-C240D | DCM-C240E | DCM-C240F |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定输出功率(KW) | 10 | 20 | 30 | 11 | 22 | 11.5 | 23 |
| 额定转速(rpm) | 1000 | 2000 | 3000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
| 额定转矩（N.m） | 95.5 | 105 | 109.8 |
| 最大转矩(N.m) | 286.5 | 315 | 329.4 |
| 电机惯量(×10-4kg.㎡) | 808.7 | 898.5 | 943.4 |
| LL | 485 | 505 | 515 |
| 适配驱动器型号 | 根据用户需求配置 | 根据用户需求配置 | 根据用户需求配置 |
| 旋转变压器 | 1024p/r(分辨率:4096) |
| 环境要求 | 温度:工作0~55℃,保存-20~80℃;湿度:工作/保存≤90%RH(无结露);海拔≤1000米,振动≤5.88m/s2,10~60Hz |
| LR | 13 | 13 | 13 |
| ΦSh6 | Φ80h6 | Φ80h6 | Φ80h6 |
| ΦD | Φ32~Φ50（按要求定做） | Φ32~Φ50（按要求定做） | Φ32~Φ50（按要求定做） |
| LA | 265 | 265 | 265 |
| LB | 200 | 200 | 200 |
| LC | 240 | 240 | 240 |
| LD | 326 | 326 | 326 |
| LE | 3 | 3 | 3 |
| LF | 30 | 30 | 30 |
| LH | 215 | 215 | 215 |
| LZ | 17 | 17 | 17 |
| L1 | 22 | 22 | 22 |
| L2 | 315 | 335 | 345 |
| L3 | 40 | 40 | 40 |
| L4 | 30 | 30 | 30 |
| B1 | 290 | 290 | 290 |
| B2 | 340 | 340 | 340 |
| B3 | 13 | 13 | 13 |
| 机座号 | DCM-C240G | DCM-C240H | DCM-C240I |
| 额定输出功率(KW) | 13 | 26 | 14.5 | 29 | 15.5 | 31 |
| 额定转速(rpm) | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
| 额定转矩（N.m） | 124 | 138.5 | 148 |
| 最大转矩(N.m) | 372 | 415.5 | 444 |
| 电机惯量(×10-4kg.㎡) | 1078.2 | 1213 | 1257.9 |
| LL | 545 | 575 | 585 |
| 适配驱动器型号 | 根据用户需求配置 | 根据用户需求配置 | 根据用户需求配置 |
| 旋转变压器 | 1024p/r(分辨率:4096) |
| 环境要求 | 温度:工作0~55℃,保存-20~80℃;湿度:工作/保存≤90%RH(无结露);海拔≤1000米,振动≤5.88m/s2,10~60Hz |
| LR | 13 | 13 | 13 |
| ΦSh6 | Φ80h6 | Φ80h6 | Φ80h6 |
| ΦD | Φ32~Φ50（按要求定做） | Φ32~Φ50（按要求定做） | Φ32~Φ50（按要求定做） |
| LA | 265 | 265 | 265 |
| LB | 200 | 200 | 200 |
| LC | 230 | 230 | 230 |
| LD | 320 | 320 | 320 |
| LE | 8 | 8 | 8 |
| LF | 30 | 30 | 30 |
| LH | 215 | 215 | 215 |
| LZ | 17 | 17 | 17 |
| L1 | 18 | 18 | 18 |
| L2 | 375 | 405 | 415 |
| L3 | 32 | 32 | 32 |
| L4 | 30 | 30 | 30 |
| B1 | 290 | 290 | 290 |
| B2 | 340 | 340 | 340 |
| B3 | 13 | 13 | 13 |

注：以上尺寸仅作参考，具体以实物为准。

技术部

2009-05-30